## Slide 1
CONTROL ACÚSTICO
DE OBRA TERMINADA EN
VIVIENDA PROTEGIDA DE ARAGÓN

## Slide 2: CONTENIDO
1.- Introducción
2.- Marco Reglamentario
3.- Estudio previo
4.- Mediciones acústicas “in situ”
5.- Informe de medición

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Laboratorio Calidad Edificación
Día Internacional de concienciación del Ruido

## Slide 5
-Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
    objeto: requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación previstos en el artículo 14 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español.
    Requisitos técnicos exigibles: anexo I y II del Real Decreto
    Las entidades y laboratorios presentarán ante el Órgano competente una declaración responsable con carácter previo al inicio de su actividad. Esta declaración permitirá, con carácter indefinido, ejercer su actividad en todo el territorio español a la entidad como entidad de control de calidad de la edificación en los campos en los que declara cumplir los requisitos exigibles, y al laboratorio como laboratorio de ensayos para el control de calidad de la edificación para la realización de los ensayos y pruebas de servicio para los que declara cumplir los requisitos exigibles.
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 6
-Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
    CTE DB HR. 5,3 Control de la obra terminada
      En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140 4 y UNE EN ISO 140 5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140 7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H.
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 7
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 8
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 9
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 10
En el CTE regula y define el contenido del plan de control –no regula cómo hacer y contenidos de los programas de control.
-Comunidades Autónomas –legislación sectorial –sobre calidad de la edificación
-Aragón –no se ha regulado en la materia
          -Decreto 191/1998 Reglamento de condiciones técnicas de las viviendas protegibles de Aragón –aplicación a VPA
            Solicitud de declaración y calificación inicial –entregar el Programa de Control de Calidad, que tendrá su reflejo en el presupuesto mediante un capitulo independiente y que cumplirá al menos con el Programa mínimo de Control de la Obra
            Control de calidad de obra y mantenimiento –contenido del programa de control –todas las actuaciones que deben realizarse en las diferentes etapas del proceso edificatorio con el objetivo de conseguir un determinado grado de calidad, tanto en las partes como en el conjunto de la obra
            contenido del programa de control –mínimo de control de calidad del anexo I –ensayos, pruebas de servicio y otros documentos acreditativos de calidad que se deben contemplar como mínimo en la ejecución de las obras + estudio geotécnico
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 11
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 12
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
Fichas en elaboración - PROVISIONALES

## Slide 13
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
Fichas en elaboración - PROVISIONALES

## Slide 14: DIA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RUIDO

## Slide 15
RUIDO
ADMINISTRACIÓN
ARQUITECTURA
INGENIERÍA
FABRICANTES
SOCIEDAD

## Slide 16
MARCO REGLAMENTARIO
Europeo, nacional, autonómico y local
Normas UNE

## Slide 17: Normativa
2003
2002
2005
2006
2007
2010
Ley 7/2010
contaminación acústica de Aragón
RD 1371/2007
DB_HR
RD 1513/2005
Evaluación y gestión del ruido ambiental
Ley 37/2003
del Ruido
RD 314/2006
CTE
Ley 38/1999
LOE
Directiva 2002/49/CE
Evaluación y gestión ruido ambiental
NBA-CA-88
Condiciones acústicas en los edificios
Ordenanza Zaragoza 2001
Protección contra ruidos y vibraciones
RD 1367/2007
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

## Slide 18
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 19
Artículo 1. Objeto.
1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE.
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 20: Normas UNE
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 21
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 22
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 23
ESTUDIO PREVIO
Tipos de recintos
Zonificación
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 24: Tipos de recintos
Unidades de Uso: | Edificios de viviendas: cada una de las viviendas.
 | Hospitales, hoteles, residencias, etc.: cada habitación, incluidos sus anexos.
 | Edificios docentes: cada aula, laboratorio, o sala de conferencias incluyendo sus anexos.
Recintos habitables | Edificios residenciales: habitaciones y estancias.
 | Edificios docentes: aulas, salas de conferencia, biblioteca y despachos.
 | Edificios uso sanitario: quirófanos, habitaciones y salas de espera.
 | Edificios uso administrativo: oficinas, despachos y salas de reunión.
 | Edificios de cualquier otro uso: cocinas, baños, aseos, pasillos, distribuidores y escaleras.
Recintos protegidos
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 25: Tipos de recintos
Recintos no habitables: | Trasteros, cámaras técnicas, desvanes no acondicionados y sus zonas comunes.
Recintos de instalaciones: | Los que contienen equipos de instalaciones colectivas del edificio.
Recinto de actividad: | En los que se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto de los recintos del edificio. Actividad comercial, de pública concurrencia.
 | L A,T > 70 dBA
Recinto ruidoso: | Industrial, en el interior del recinto L A,T > 80 dBA
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 26: Zonificación
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 27
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 28
Nº de muestras
Selección de muestras
  Recintos con mayores exigencias
  Situaciones más desfavorables
    Mayor exposición al ruido exterior
    Mayor % huecos
    Superficie del elemento separador
    Volumen del recinto receptor
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 29
MEDICIONES ACÚSTICAS
“ in situ”
Aislamiento a Ruido Aéreo entre recintos
Aislamiento a Ruido de Impactos
Aislamiento a Ruido Aéreo de Fachadas
Niveles sonoros generados por las instalaciones (climatización, ascensores, ..

## Slide 30
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 31
Sonómetro integrador con micrófono Tipo 1
Calibrador
Generador de ruido rosa y amplificador
Altavoz omnidireccional
Máquina de impactos
Equipo medida condiciones ambientales (Tª, humedad, velocidad del viento)
Equipo de medida
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 32
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 33
Índice global de reducción acústica, ponderado A, R A
Aislamiento acústico de un elemento constructivo medido en laboratorio. Es un valor global.
Índice global de reducción acústica, ponderado A, R´ A
Aislamiento acústico de un elemento constructivo medido in situ, incluidas las transmisiones indirectas. Es un valor global.
Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos D nT,A
Diferencia entre los niveles medios de presión sonora entre dos recintos interiores para un ruido rosa. Es una valoración global.
Aislamiento acústico a ruido de impactos L nT,w
Valoración global del nivel de ruido estandarizado transmitido en el local receptor cuando el foco emisor es una máquina de impactos normalizada.
Aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto y el exterior D 2m,nT,A
Diferencia de niveles estandarizada de una fachada, una cubierta o un suelo en contacto con el aire exterior para un ruido rosa. Es una valoración global.
Magnitudes acústicas
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 34: Aislamiento a ruido aéreo
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 35: Aislamiento a ruido aéreo
UNE-EN ISO 16283-1:2015
UNE EN ISO 140-4:1998
L1
L2
B2
T2
Recinto emisor
Recinto receptor
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 36: Aislamiento a ruido de impactos
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 37: Aislamiento a ruido de impactos
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 38: Aislamiento a ruido de impactos
UNE-EN ISO 16283-2:2016
UNE EN ISO 140-7:1999
L2
B2
T2
Recinto emisor
Recinto receptor
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 39: Aislamiento a ruido exterior
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 40: Aislamiento a ruido exterior
UNE-EN ISO 16283-3:2016
UNE EN ISO 140-5:1999
L1,2m
L2
B2
T2
Recinto emisor
Recinto receptor
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 41: Niveles de inmisión instalaciones
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 42: Niveles de inmisión instalaciones
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
Nivel evaluado
Nivel medido corregido por ruido de fondo
Corrección debida a componentes tonales
Corrección debida a componentes de baja frecuencia
Corrección debida a componentes impulsivas

## Slide 43: Puertas de garaje
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 44: Grupo de presión
Calefacción y ACS centralizada
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 45: Ascensores
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 46: Ventilación forzada
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 47: Extracción de humos en garajes
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 48
INFORME DE MEDICIÓN
Consideraciones generales
Ejemplos
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 49: Consideraciones generales
Nombre del organismo ha llevado a cabo las mediciones.
Nombre y dirección del organismo o persona que ha ordenado el ensayo.
Fecha de ensayo
Referencia a la normativa y variación si la hubiera.
Certificados de verificación y calibración.
Tolerancias entre valores de mediciones “in situ” y límites DB-HR
  Aislamiento a ruido aéreo: 3 dBA
  Aislamiento a ruido de impacto: 3 dB
  Tiempo de reverberación: 0,1 s
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 50
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 51
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 52
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

## Slide 53
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
Miriam Tambo
Ana Isabel Prado
LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
e-mail: labedificacion@aragon.es
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación