## Slide 1: La acústica en la prevención de riesgos laborales
Miguel Olmos Llorente
Director de Oficina en Zaragoza de QuirónPrevención
miguel_olmos@quironprevencion.com

## Slide 2
1. Quienes somos
2. Actuaciones mas habituales relacionadas con ruido en PRL.
3. Otras actuaciones relacionadas con ruido en PRL.

## Slide 3
Quienes Somos

## Slide 4
1.2 Quirónprevención
La mayor empresa de prevención a nivel Internacional
CUATRO EMPRESAS LÍDERES EN EL SECTOR
Profesionales a tu servicio
5.300
Empresas
179.000
Trabajadores protegidos
4.150.000
Reconocimientos Médicos anuales
1.800.000
Filiales propias
Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Argentina, Chile y Egipto
Asistencia técnica
Más de 25 países
  Premap
  Fraterprevención
  Unipresalud
  MC Prevención

## Slide 5
1.2. Servicios

## Slide 6
Servicio Integral
Servicio Integral para tu empresa
Tú eliges tu prevención
Grupo
Estudios
específicos
Formación
Soluciones de gestión
Y CAE
Salud
Laboral
Empresa
saludable
Innovación
Garantías
de liderazgo
Internacional
TÚ ELIGES

## Slide 7
1.3. Estudios Específicos

## Slide 8
3.1 Estudios Específicos
Áreas de actuación
EXPERTOS CONSULTORES PARA DAR SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
Seguridad en el trabajo:
Convertimos los centros y puestos
de trabajo en los lugares más seguros
Higiene
Industrial:
Trabajamos
por el mejor
ambiente de trabajo
Ergonomía y
Psicosociología aplicada:
Adaptamos el puesto
a la persona.
Apostamos por el bienestar organizacional
de las empresas
Medicina
del trabajo:
La salud de los
trabajadores
es lo primero
Control e inspecciones
en seguridad industrial:
Apostamos por
el bienestar
organizacional
de las empresas

## Slide 9
1.4. Salud Integral

## Slide 10
Salud Laboral
Lo primero: La Salud de las Personas
PROGRAMA
DE HÁBITOS SALUDABLES
Campañas vacunación
Chequeos médicos
Diagnóstico precoz
Vigilancia de la Salud In Company
Formación Primeros Auxilios
CREAMOS ENTORNOS SEGUROS, SALUDABLES Y FELICES

## Slide 11
1.5. Innovación

## Slide 12
8. Innovación
La actuación innovadora de QUIRÓNPREVENCIÓN está orientada a 3 ámbitos:
Actitud innovadora para un servicio de vanguardia
Nuevas metodologías y tecnologías aplicadas a la formación.
Nanotecnología y sensórica aplicada a PLR.
Monitorización de puestos y entornos de trabajo.
Tecnología 3D aplicada al diseño y adaptación de puestos de trabajo HADA.
Gestión inteligente en Prevención y Riesgos.
Innovación
de servicio
Innovación
organizacional
Innovación
de proceso

## Slide 13
1.6. Internacional

## Slide 14
9. Internacional
Internacional
BUSCAMOS SOLUCIONES ANTE LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS DE TU EMPRESA
Gestión del cumplimiento
legislativo en cada país.
Homogeneización de sistemas
de gestión.
Implantación de sistemas
para periodos de tiempo.
Ahorro de costes al actuar
como único proveedor.
Mantener el prestigio
de marca a nivel global.
México
Panamá
Colombia
Ecuador
Perú
Argentina
8 países
con filiales propias.
Actuaciones de consultoría
en 25 países.
175 empleados trabajando
a nivel internacional.
Chile
Egipto

## Slide 15
Confían en nosotros
Confían en nosotros

## Slide 16
2. Actuaciones mas habituales relacionadas con ruido en PRL

## Slide 17
Actuaciones mas habituales relacionadas con ruido en PRL
Evaluación de la exposición a ruido
Selección de EPIs auditivos
Formación
Vigilancia de la salud

## Slide 18
Ruido no laboral vs Ruido laboral
30 dBA vs 105 dBA
105 dB(A) tiene 33.554.432 veces la energía de 30dBA
vs
1 gramo de TNT 4,184 103J vs B. Hiroshima 6,276 1010J
Notes: Hiroshima 15 kilotones

## Slide 19
Referencias legales
Referencias legales en Prevención de riesgos laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

## Slide 20
Aplicación del RD de ruido
Ámbito de aplicación
Se aplicarán a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados del ruido como consecuencia de su trabajo.

## Slide 21
Valores límite del RD de ruido
Valores límites
VLE Laeq,d = 87dB(A) Lpico= 140dB(C)
Niveles de acción
VSEA Laeq,d = 85dB(A) Lpico= 137dB(C)
VIEA Laeq,d = 80dB(A) Lpico= 135dB(C)

## Slide 22
Medición de ruido
Estimar el Laeq,d
Clasificar y actuar

## Slide 23
Medición de ruido
Sonómetros
Dosímetros
Calibradores acústicos

## Slide 24
Medición de ruido
Sonómetros
Dosímetros
Calibradores acústicos
Norma | Equipo
60804, 61672 | Sonómetros integradores
61252 | Dosímetros
60942 | Calibradores
60651 | Sonómetros

## Slide 25
Medición de ruido
Sonómetros
Dosímetros
Calibradores acústicos
Tolerancias permitidas para los distintos tipos o clases definidas por la CEI 60651, reformada por la CEI 61672. | 
0 | +/- 0,4 dB
1 | +/- 0,7 dB
2 | +/- 1,0 dB

## Slide 26
Medición de ruido
Distribución de la jornada de trabajo en intervalos de tiempo homogéneos
Ajuste del equipo
Decisión del instrumento a emplear en cada intervalo
Duración y número de mediciones
Estimación del Laeq,t
Cálculo del Laeq,d o el Laeq,s

## Slide 27
Selección de EPIS aduditivos
Tipos de EPIs auditivos
Tapones auditivos desechables
Tapones auditivos insertados premoldeados
Tapones auditivos insertados moldeables
T. auditivos insertados moldeados a medida
Tapones auditivos semiinsertados
Orejeras
Orej. acopladas a cascos
Orej. dependientes del nivel
Orej. de comunicaciones
Cascos antiruido

## Slide 28
Selección de EPIS aduditivos
Tipos de EPIs auditivos
Tapones auditivos desechables
Tapones auditivos insertados premoldeados
Tapones auditivos insertados moldeables

## Slide 29
Selección de EPIS aduditivos
Tipos de EPIs auditivos
T. auditivos insertados moldeados a medida
Tapones auditivos semiinsertados
Orejeras

## Slide 30
Selección de EPIS aduditivos
Tipos de EPIs auditivos
Orej. acopladas a cascos
Orej. dependientes del nivel
Orej. de comunicaciones
Casco antiruido

## Slide 31
Selección de EPIS aduditivos
EPIs auditivos
EN 352

## Slide 32
Selección de EPIS auditivos
Método de bandas de octava |  |  |  |  |  |  |  | 
F Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nivel de ruido (Lf) | 60,4 | 70,3 | 92,7 | 98,3 | 97,4 | 94,2 | 87,8 | 82,5
APVf |  |  |  |  |  |  |  | 
Escala A (Af) | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 | -1,1
Nivel resultante |  |  |  |  |  |  |  | 
Nivel resultante global |  |  |  |  |  |  |  | 
Calificación |  |  |  |  |  |  |  | 
Cálculo de atenuación
de un protector auditivo

## Slide 33
Selección de EPIS auditivos
Cálculo de atenuación
de un protector auditivo
Método de bandas de octava |  |  |  |  |  |  |  | 
F Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nivel de ruido (Lf) | 60,4 | 70,3 | 92,7 | 98,3 | 97,4 | 94,2 | 87,8 | 82,5
APVf | 15,4 | 19,5 | 23,7 | 27,4 | 25,4 | 30,3 | 37,8 | 38,1
Escala A (Af) | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 | -1,1
Nivel resultante |  |  |  |  |  |  |  | 
Nivel resultante global |  |  |  |  |  |  |  | 
Calificación |  |  |  |  |  |  |  | 
F (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) | 20,8 | 24,8 | 29,7 | 32,9 | 31,4 | 32,9 | 40,6 | 42,5
Sf (dB) | 5,4 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 2,6 | 2,8 | 4,4
APV (dB) | 15,4 | 19,5 | 23,7 | 27,4 | 25,4 | 30,3 | 37,8 | 38,1

## Slide 34
Selección de EPIS auditivos
Cálculo de atenuación
de un protector auditivo
Método de bandas de octava |  |  |  |  |  |  |  | 
F Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nivel de ruido (Lf) | 60,4 | 70,3 | 92,7 | 98,3 | 97,4 | 94,2 | 87,8 | 82,5
APVf | 15,4 | 19,5 | 23,7 | 27,4 | 25,4 | 30,3 | 37,8 | 38,1
Escala A (Af) | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 | -1,1
Nivel resultante | 18,8 | 34,7 | 60,4 | 67,7 | 72 | 65,1 | 51 | 43,3
Nivel resultante global |  |  |  |  |  |  |  | 
Calificación |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 35
Selección de EPIS auditivos
Cálculo de atenuación
de un protector auditivo
Método de bandas de octava |  |  |  |  |  |  |  | 
F Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nivel de ruido (Lf) | 60,4 | 70,3 | 92,7 | 98,3 | 97,4 | 94,2 | 87,8 | 82,5
APVf | 8,1 | 8,1 | 15 | 18,6 | 27 | 25 | 31 | 29,8
Escala A (Af) | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 | -1,1
Nivel resultante | 18,8 | 34,7 | 60,4 | 67,7 | 72 | 65,1 | 51 | 43,3
Nivel resultante global | 74 |  |  |  |  |  |  | 
Calificación |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 36
Selección de EPIS auditivos
Cálculo de atenuación
de un protector auditivo
Método de bandas de octava |  |  |  |  |  |  |  | 
F Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nivel de ruido (Lf) | 60,4 | 70,3 | 92,7 | 98,3 | 97,4 | 94,2 | 87,8 | 82,5
APVf | 8,1 | 8,1 | 15 | 18,6 | 27 | 25 | 31 | 29,8
Escala A (Af) | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 | -1,1
Nivel resultante | 18,8 | 34,7 | 60,4 | 67,7 | 72 | 65,1 | 51 | 43,3
Nivel resultante global | 74 |  |  |  |  |  |  | 
Calificación | Satisfactorio |  |  |  |  |  |  | 
L’A | Según EN-UNE 458:1993
> 80 | Insuficiente
80-75 | Aceptable
75-70 | Satisfactorio
70-65 | Aceptable
< 65 | Excesivo

## Slide 37
Formación
Formación de los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas relacionadas con la exposición a ruido

## Slide 38
Audiometrías

## Slide 39
3. Otras actuaciones relacionadas con ruido en PRL

## Slide 40
Mapas de ruido
Los MAPAS DE RUIDO son una herramienta que ayuda a delimitar y a definir niveles de riesgo higiénico de una empresa o centro de trabajo.
Consiste en la representación gráfica sobre un plano (mediante colores llamativos) de los niveles de ruido a partir de mediciones realizadas en distintos puntos de las zonas o áreas de trabajo de una empresa.

## Slide 41
Mapas de ruido
Las mediciones son realizadas por técnicos superiores en Prevención de riesgos laborales con la especialidad de Higiene Industrial. Para garantizar la representatividad de los resultados, se estudia en cada caso la estrategia de medición más adecuada, seleccionando los puntos de medición necesarios, su ubicación, número de mediciones por punto, su duración, etc.
Con los resultados obtenidos se elabora un informe en el que se representan gráficamente los niveles de los parámetros medidos sobre los planos de las áreas correspondientes.
de ruido.
Las herramientas informáticas disponibles permiten, mediante el análisis y tratamiento de los datos obtenidos en las mediciones, diferenciar mediante colores las distintas zonas en función de los niveles de ruido.

## Slide 42
Control de ruido
Realización de estudios de control de ruido con el objetivo de reducir los niveles de exposición de los trabajadores.

## Slide 43
Confort acústico
Realización de estudios de confort acústico con el objetivo de valorar niveles de ruido de fondo, inteligibilidad de la palabra, comunicación verbal, tiempo de reverberación…

## Slide 44
Muchas gracias
Miguel Olmos Llorente
miguel_olmos@quironprevencion.com

## Slide 45
Muchas gracias
Miguel Olmos Llorente
miguel_olmos@quironprevencion.com

## Slide 46
Muchas gracias
Miguel Olmos Llorente
miguel_olmos@quironprevencion.com

## Slide 47
Muchas gracias
Miguel Olmos Llorente
miguel_olmos@quironprevencion.com

## Slide 48
10.Garantías de Liderazgo